Mechanická práca

Meno a priezvisko: .....................................................................    Trieda: ...................

- Vyber značku práce

- X

- J

- W

- P

- Základnou jednotkou práce je:

- 1 pascal

- 1 joule

- 1 watt

- 1 newton

- Ak  má sila, ktorá pôsobí na teleso a dráha po ktorej sa teleso premiestňuje rovnaký smer, pre výpočet práce používame vzorec:

- W = F . s

- P = W . t

- W = F : s

- W = P : t

- Premeň na jouly a vyber správnu odpoveď: 0,002 MJ + 1,5 kJ + 500 J = ................................ J

- 500,152 J

- 2155 J

- 2501,5 J

- 4000

- Vyber obrázok na ktorom sa nekoná mechanická práca

b)

c)

d)

- Chlapec tlačí sánky silou 0,2 kN po dráhe 0,5 kilometra, rovnomerným pohybom po vodorovnom teréne. Akú veľkú mechanickú prácu vykoná?

- 100 kJ

- 10 J

- 0,1 kJ

- 400 J

- Žeriav zdvíha panel s hmotnosťou 4 tony do výšky 8 metrov. Vypočítaj veľkosť mechanickej práce, ktorú pri tom vykoná.

- 320000 J

- 32 kJ

- 5000 J

- 2 kJ

- V ktorom z uvedených prípadov sa mechanická práca nekoná

- chlapec tlačí fúrik

- chlapec tlačí fúrik

- výťah zdvíha náklad

- traktor ťahá vlečku s nákladom

- Akú dráhu prešiel vlak rovnomerným pohybom ak ho ťahá lokomotíva silou 120 kN a vykoná pritom prácu 600 MN?

- 5km

- 50 km

- 20 km

- 72 km

- Akú prácu vykoná motor žeriava, ktorý zdvihne v zvislom smere oceľový panel s objemom 1,5 m3 dráhe 5 m? Hustota ocele je 7800 kg/m3 ?

- 58500 J

- 117000 J

- 585000 J

- 11700 J