s

Otáčavé účinky sily

Meno a priezvisko: .....................................................................    Trieda: ...................

- Na páke je závažie s hmotnosťou 300 g. Do ktorého bodu treba zavesiť iné závažie s hmotnosťou 600 g, aby bola páka v rovnováhe?

- A

- B

- C

- D

- Na koncoch páky na obrázku sú zavesené dve rôzne závažia. V ktorom bode treba páku podoprieť, aby bola v rovnovážnej polohe?

- A

- B

- C

- D

- Vľavo od osi otáčania sú zavesené dve rovnaké závažia. Koľko takých istých závaží musíš zavesiť do bodu označeného krúžkom na obrázku, aby bola páka v rovnováhe?

- jedno

- dve

- štyri

- žiadne

- Na páke na obrázku sú zavesené dve závažia, každé s hmotnosťou 20 g. Napíš akú hmotnosť musí mať závažie, ktoré zavesíme v bode A, aby nastala rovnovážna poloha na páke?

- 40 g

- 80 g

- 20 g

- 100 g

- Pomocou výpočtu rozhodni či sa páka na obrázku bude otáčať:

- v zápornom zmysle

- v kladnom zmysle

- Pomocou údajov v obrázku vypočítaj veľkosť sily F2 . Vyber správnu odpoveď:

- 600 N

- 500 N

- 900 N

- 200 N

- Na lúskanie orechov je výhodné používať luskáčik aký je na obrázku. Vypočítaj veľkosť momentu sily, ktorou pôsobíme na orech pomocou údajov na obrázku.

- 18 Nm

- 1800 Nm

- 12,5 Nm

- 162 Nm

- Fúrik je vlastne jednoramenná páka. Z informácií v obrázku vypočítaj hmotnosť nákladu na fúriku.

- 180 N

- 18 kg

- 180 kg

- 54 k

- Ktorý obrázok nepatrí medzi ostatné?

c)

d)

- Aká veľká musí byť sila F, aby bola sústava na obrázku v rovnovážnej polohe?

- 4 N

- 2 N

- 3 N

- 6 N